Projet 4069: Sécurité alimentaire et résilience renforcée pour les communautés vulnérables touchées par le séisme dans les Nippes, Haïti

Lancement de l'appel d'offres pour le forage d’un puits et l’installation de pompe solaire dans la communauté de Lièvre, 3e section, Petit-Trou des Nippes, Nippes, Haïti.

AHAAMES, agence locale responsable de l’implémentation du projet Sécurité alimentaire et résilience renforcée pour les communautés vulnérables touchées par le séisme dans les Nippes, en Haïti, grâce à un financement de la Coopération Allemande (BMZ) pour la période Décembre 2023 à Novembre 2026, invite les offrants qualifiés à soumettre des propositions pour la « Réalisation d’un forage de puits sur 172 pieds, l’installation d’une pompe solaire alimentant un château d’eau de 1000 gallons pour faciliter la distribution de l’eau par gravité dans la communauté de Lièvre, 3e section, Petit-Trou des Nippes ».

- Objectif

Réaliser le forage d’un puits afin de trouver de l’eau suffisante pour aider des bénéficiaires du projet à satisfaire leurs besoins domestiques et l’arrosage de leurs jardins de case.

Pour atteindre cet objectif, AHAAMES vise à recruter un consultant, une firme ou une association répondant aux qualités requises pour :

- Faire le forage mécanique du puits ;

- Installer une pompe submersible solaire et des panneaux solaires pour le bon fonctionnement du système ;

- Connecter à la pompe solaire un château d’eau surmonté d’un pilier métallique de 4 mètres de haut pour faciliter la distribution de l’eau par gravité ;

- Assurer la formation des personnes préposées à la gestion du système.

- Processus de recrutement

- Conditions de l’offre

Le dossier d’appel d’offre doit contenir :

- Une proposition technique comprenant :

- Une méthodologie de mise en œuvre des travaux ;

- Un chronogramme d’exécution des travaux ;

- CV du consultant ou de la firme, Une copie de la carte d’identification valide de la société ou de son représentant ;

- Une copie de la patente valide de la société ou du consultant ;

- Une proposition Financière

Pour la proposition financière, le coût de réalisation des travaux doit être en USD, doit tenir compte des matériels, des matériaux et de la main d’œuvre pour les travaux de forage, de la construction du pilier et de l’installation des panneaux solaires.

- Renseignement

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, les soumissionnaires sont autorisés à laisser un message aux adresses électroniques suivantes : ahaamesrecrutement@gmail.com ; thermidorhervens@gmail.com ; roadchild@ymail.com Ou à appeler au (509) 4790-7457/ 48783587.

- Quelques spécificités techniques

| Item | Description |
| --- | --- |
| 1 | Profondeur du forage, 172 Pieds avec au moins 50 pieds de colonne d’eau |
| 2 | Diamètre de tubage 6 pouces, SCH40 |
| 3 | Pompe submersible hybride de diamètre 2 pouces, 3HP, 250 litres d’eau Max. par minute, 150-450vlts, 3000watts. |
| 4 | Panneaux 380 watts, Mono, 48vlts |
| 5 | Installation du Château d’eau de 1000 gallons, couleur noire |
| 6 | Support en métal pour l’installation et sécurité des panneaux solaires. |
| 7 | Support en métal pour l’installation de château d’eau, 4 mètres de haut |

- Profil recherché

- Expérience prouvée dans l’exécution de forage de puits pendant ces 5 dernières années ;

- Prouver d’avoir réalisé au moins trois (03) forages de profondeur 50 à 100 mètres de manière similaire aux travaux proposés (références et photos).

- Être flexible, sérieux, ouvert et capable de travailler dans des zones à accès difficile.

- Dépôt de dossier

Les dossiers seront reçus, jusqu’au 10 mai 2024 jusqu’à 4 heures PM, par courriel aux adresses électroniques suivantes : ahaamesrecrutement@gmail.com ; thermidorhervens@gmail.com ; roadchild@ymail.com

- Approvisionnement

Le consultant, la compagnie ou l’association est responsable d’approvisionner le chantier en matériaux et en matériels pour la réalisation du forage.